Министерство общего и профессонального образования Свердловской области

Государственное АВТОНОМНОЕ профессиональное образовательное учреждение  свердловской области

«АСБЕСТОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ»

Методические рекомендации

для выполнения практических работ

по предмету «Экологические основы природопользования»

для специальности СПО

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях

2016

Пояснительная записка

В Российской Федерации за последние несколько десятилетий в условиях ускоренной индустриализации и химизации производства подчас внедрялись экологически грязные производства.

При этом недостаточно внимания уделялось условиям, в которых будет жить человек, т.е. каким воздухом он будет дышать, какую воду пить, чем он будет питаться, на какой земле жить. Эта проблема актуальна для всего человечества.

Наше отечество ставит уникальный эксперимент. Ни на одном этапе цивилизации не скапливалось столько отходов и не выбрасывалось в воздух и в воду такое количество загрязняющих и отравляющих веществ.

В этих условиях население не осознает приближение экологической катастрофы, оно стало безучастным к сохранению природы и защите окружающей среды.

Основными загрязнителями окружающей среды в настоящее время являются промышленные производства, такие как топливно –энергетический комплекс, металлургический комплекс, транспортно-дорожный комплекс, нефтехимический комплекс, коммунальное хозяйство, сельское хозяйство, горно-добывающая промышленность.

На Урале наиболее актуальным является влияние горного производства на окружающую среду.

Горное производство оказывает влияние на все элементы биосферы на атмосферу, гидросферу, литосферу, на флору и фауну.

В результате разработки полезных ископаемых, их переработки и проведения геологоразведочных работ, а также отвалами вскрышных пород, шлаков, шламо- и хвостохранилищами нарушено 51136 га земель, что состаляет около 0,3% от общей площади области. Значительная площадь земель загрязнена тяжелыми металлами. Наиболее высокий уровень загрязнения почвы выявлен на территории городов Кировграда (100%), Верхней Пышмы (96%), Екатеринбурга (69%), по 50% - в Верхней Салде, Реже и Полевском.

Загрязняющие вещества (окись углерода, окислы азота, сероводород, фенол, промышленная пыль, соединения металлов и другие) выбрасывают в атмосферу области более 1500 предприятий. В водоемы Свердловской области ежегодно сбрасывается около 1772 млн. куб. м промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод, из них 120 млн. куб. м загрязненных сточных вод сброшено без очистки.

Наибольшее количество сточных вод поступило от городов Серова, Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского и Первоуральска. Поэтому самыми загрязненными реками стали Чусовая, Исеть, Пышма, Тура, Нейва, Салда и Ляля, на которых расположены основные промышленные центры.

В этих реках обнаруживаются медь, никель, цинк, мышьяк, сероводород, фенолы, хром шестивалентный, нефтепродукты и другие загрязняющие вещества, в десятки, даже сотни раз превышающие ПДК для водоемов рыбохозяйственного назначения.

Значительная часть отходов производства и вскрышных пород складируется в отвалах, шламохвостохранилищах, занимающих большие площади и являющихся источниками вторичного загрязнения природной среды. В общем объеме промышленных отходов - 35 млн. куб. м. токсичных отходов.

В результате недостаточных природоохранных мер, слабого внедрения малоотходных технологий, отсутствия упорядоченной системы сбора, транспортирования, обезвреживания и складирования отходов производства, вокруг промышленных центров появляются неорганизованные свалки мусора, которых в области насчитывается сотни. Зарегистрированных, разрешенных объектов для хранения промышленных и бытовых отходов в области 647. Утилизируется и перерабатывается отходов очень мало - около 15%.

Практическая работа №1

Тема: Горное производство – основной загрязнитель окружающей среды.

Цель: Построение зоны загрязнения атмосферы от работающего карьера (взрывание горной массы)

Теория: Действующий карьер можно рассматривать как источник постоянных пылевых и газовых выбросов вследствие пылегазовыделения при работе выемочного и транспортного оборудования, бурение горных пород и т.д. и, проведением массовых выбросов. Загрязнение атмосферы в результате выброса пылегазового облака продуктов массового взрыва носит залповый характер, поэтому зона загрязнения существует не постоянно, для определения границ зоны загрязнения используют знания, разовых ПДК вредных веществ в атмосфере.

3адание: Построить на плане зону загрязнения атмосферы минеральной пылью, оксидом углерода и диоксидом азота при проведении взрывных работ на карьере прямоугольной формы, размером 1000 Х 1500м в масштабе 1:20000.

Дать рекомендации, по размещению рабочего поселка учитывая зону загрязнения.

Исходные данные для построения зоны загрязнения:

Таблица №1

| Масса взрывчатого вещества, Т | 50,0 |
| --- | --- |
| Глубина горизонта взрывания, М | 50,0 |
| Удельное пылевыделение, т/т ВВ | 0,35700 |
| Удельное выделение оксида углерода, т/т ВВ | 0,00300 |
| Удельное выделение диоксида азота, т/т ВВ | 0,00320 |

Таблица №2

| Направление ветра | Расстояние до границы зоны загрязнения, М |
| --- | --- |
|  | Пыль | СО | NO2 |
| С | 1010,1 | 342,8 | 917,3 |
| С-В | 1002,5 | 310,2 | 842,4 |
| В | 1005,7 | 334,4 | 898,1 |
| Ю-В | 1040,3 | 322,8 | 871,4 |
| Ю | 962,4 | 297,6 | 813,5 |
| Ю-З | 1070,0 | 344,2 | 920,5 |
| З | 1080,4 | 344,4 | 916,6 |
| С-З | 1080,1 | 342,8 | 917,3 |

Выполнение работы

Работа  выполняется на миллиметровой бумаге формата А-4. Для построения зоны загрязнения атмосферы от работающего карьера применяем масштаб 1: 20000, т.е. в 1 см -200м. строим карьер прямоугольной форы длиной 1500м и шириной 1000м. Через центр карьера проводим направление ветра, т.е. строим розу ветров: С, С-В, В, Ю-В, Ю, Ю-З, З, С-З.

Для построения зоны загрязнения атмосферы минеральной пылью, оксидом углерода и диоксидом азота используем  таблицу №2, откладываем соответственно загрязнение от северного ветра на юге, северо-восточного ветра на  юго – западе и т.д. (рис.1)

Рабочий поселок размещаем за зоной наименьшего загрязнения, учитывая, что карьер разрабатывается, борта карьера разносятся и зона загрязнения увеличивается.

Практическая работа №2

Тема:	Горное производство – основной загрязнитель окружающей среды.

Цель:	Расчеты и построение зоны загрязнения атмосферы от породного отвала.

Теория: Наиболее трудным в оценке количественных характеристик выбросов являются неорганизованные источники – отвалы, шламохранилища, золоотвалы. Границы зоны загрязнения определяются графическим построением по величине ПДК для данного вида загрязнения: граница зоны загрязнения отстраивается от подножия отвала.

3адание:

1. Построить график зависимости изменения концентрации загрязняющего вещества по мере удаления от отвала.

2. Построить на плане зону загрязнения от породного отвала.

3. Определить площадь зоны загрязнения от породного отвала и соотношение площади земельного отвода под отвал к площади зоны загрязнения.

Исходные данные:

| Радиус отвала у основания, М | 600 |
| --- | --- |
| Высота отвала, М | 40,0 |
| Значение ПДК сдуваемой пыли, мг/м3 | 0,15 |

| Направление ветра | Расстояние | Концентрация пыли |
| --- | --- | --- |
| С | 150,0 | 0,164 |
| С | 250,0 | 0,126 |
| С-В | 50,0 | 0,190 |
| С-В | 150,0 | 0,143 |
| В | 100,0 | 0,184 |
| В | 200,0 | 0,140 |
| Ю-В | 100,0 | 0,161 |
| Ю-В | 200,0 | 0,123 |
| Ю | 50,0 | 0,171 |
| Ю | 150,0 | 0,129 |
| Ю-З | 150,0 | 0,175 |
| Ю-З | 250,0 | 0,135 |
| З | 200,0 | 0,151 |
| З | 300,0 | 0,118 |
| С-З | 150,0 | 0,164 |
| С-З | 250,0 | 0,126 |

Работа выполняется на миллиметровой бумаге формата А-4

График зависимости изменения концентрации загрязняющих веществ

План зоны загрязнения атмосферы  от породного отвала.

Масштаб 1: 20000

Выполнение работы

1. Построение графиков зависимости концентрации загрязняющих веществ по мере удаления от породного отвала.

Используя данные таблицы,  построим графики загрязняющих веществ от северного ветра, южного и т.д. Вертикальная ось – концентрация загрязняющих веществ,  мг/м3. Горизонтальная  - расстояние, м. Построим линию ПДК = 0,15 мг/м3. Найдем точки пересечения наших графиков с линией ПДК, и определим расстояние, опустив перпендикуляр на ось расстояния.

2. Построение плана зоны загрязнения от породного отвала. Примем масштаб 1:20000. Радиус отвала равен 600 м.  Расстояние от загрязнения  нанесем на план.  Учитывая, что загрязнение от северного ветра пойдет на юг т.д.  Полученные точки плавно соединяем, получаем зону загрязнения.

3. Определение площади загрязнения от породного отвала

Sзагрязнения = S общая – S отвала,

конечный результат представить в квадратных километрах.

Практическая работа №3

Тема: Горное производство – основной загрязнитель окружающей среды.

Цель: Построение зоны загрязнения поверхностных вод.

Теория: Разработка месторождения и обогащение полезных ископаемых, как правило, одним из своих экологических последствий имеют негативное влияние на качестве подземных и поверхностных вод. Загрязнения природных вод происходит при сбросе загрязненных технологических стоков горно-обогатительных предприятий в окружающую среду. Сточные воды горно-обогатительных предприятий характеризуется высоким содержанием взвешенных частиц минералов, высокой минерализацией, кислой щелочной реакцией.

3адание:

1. Построить график загрязнения реки нефтепродуктами и взвешенными веществами.

2.  Определить концентрацию загрязняющих веществ в створах реки:

1створ - забор воды для поливки сада на расстоянии L1=700 метров от точки сброса.

2створ – впадение в озеро, для разведения рыбы L2=3500 метров.

3. Сделать вывод о пригодности воды для хозяйственно-питьевых целей и рыбохозяйственного назначения.

Исходные данные:

Таблица №1

| Виды загрязнения | Концентрация выше первого стока, г/м3 |
| --- | --- |
| Взвешенные вещества | 1,00 |
| Нефтепродукты | 0,01 |
| Расход воды в реке первого стока | 5,20000 |
| Коэффициент увеличения расхода воды в реке | 0,00400 |
| ПДК ВВ для х-п | 1,25 |
| ПДК ВВ для р-х | 1,75 |
| ПДК нефт длях-п | 0,03 |
| ПДК нефт для р-х | 0,5 |

Таблица №2

| Расстояние от стока, М | Вид загрязнения | Концентрация пыли |
| --- | --- | --- |
| 0 | Взвешен | 1,00 |
| 0 | Нефтепро | 0,01 |
| 50 | Взвешен | 1,17 |
| 50 | Нефтепро | 0,01 |
| 500 | Взвешен | 1,00 |
| 500 | Нефтепро | 0,04 |
| 1500 | Взвешен | 1,00 |
| 1500 | Нефтепро | 0,03 |
| 2000 | Взвешен | 1,00 |
| 2000 | Нефтепро | 0,02 |
| 2500 | Взвешен | 1,00 |
| 2500 | Нефтепро | 0,02 |
| 3500 | Взвешен | 1,00 |
| 3500 | Нефтепро | 0,02 |

Работа выполняется на миллиметровой бумаге формата А-4

Практическая работа №4

Тема:  Влияние объектов промышленности на качество окружающей среды.

Цель:  Изучить антропогенное воздействие человека на качество окружающей среды.

3адание:

1. Опишите основные категории загрязнителей атмосферы.

2. Назовите основные загрязнители биосферы вашего города.

3. Назовите причины ухудшения качества воды.

4. Перечислите важнейшие свойства почвы, назовите почвенные загрязнители.

Контрольные вопросы:

1. Как образуются кислотные дожди, какую угрозу они представляют?

2. Что такое смок и каковы его разновидности?

3. В чем причина истощения минеральных ресурсов?

Выполнение работы

Работа выполняется с использованием учебника автор Константинов В.М., Челадзе Ю.Б. «Экологические основы природопользования»